Телятник Родион, 306

Альфа–частицы

Часть №1:   Длина свободного пробега α-частиц

(1) вакуумная камера (L=40(0,5 см), балластная емкость (2), напускная емкость (3), ртутный манометр (4), источник излучения (5), экран ZnS (6), ФЭУ (7), формирователь (8), источник высокого напряжения (9), пересчетный прибор (10).

Счёт за 100 секунд

| h (мм рт ст) | N1 | N2 | <N> | Δ<N> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2258 | 2290 | 2274 | 34 |
| 15 | 2186 | 2167 | 2177 | 33 |
| 23 | 2180 | 2155 | 2168 | 33 |
| 31 | 2090 | 2113 | 2102 | 32 |
| 35 | 2029 | 2038 | 2034 | 32 |
| 41 | 2036 | 1950 | 1993 | 32 |
| 45 | 1928 | 1927 | 1928 | 31 |
| 49 | 1901 | 1902 | 1902 | 31 |
| 53 | 1844 | 1788 | 1816 | 30 |
| 58 | 1615 | 1672 | 1644 | 29 |
| 63 | 1497 | 1520 | 1509 | 27 |
| 67 | 1412 | 1364 | 1388 | 26 |
| 71 | 1191 | 1177 | 1184 | 24 |
| 75 | 893 | 853 | 873 | 21 |
| 80 | 313 | 296 | 305 | 12 |
| 85 | 27 | 30 | 29 | 4 |

Интерполяция сплайном и производная от него:

P = 77.5  5.9 мм рт ст

Границы на полувысоте:  70.7  82.4

(59 % доверительный интервал)

R = L = 4.08 см  0.31 см

Поправка на температуру    T = 20  (293 )      Tну = 15  (288 )

Rну = R= 4.01 см   0.30 см

E = 5.4  0.4 МэВ

Часть №2: Детектирование α-частиц

Вакуумная камера, полупроводниковый детектор (ППД) и 4 α-источника (1); предусилитель (2); блок смещения (3); блок питания (4); спектрометрический усилитель (5); персональный компьютер (6).